| S.C. „TEKTURA” S.R.L. Proiect nr. 9/2017 Târgu Mureş Memoriu general 1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei ♦ Denumirea lucrării: PUZ “Lotizare teren si reglementare zona pentru realizare ansamblu de locuinte unifamiliale” str.Galffy Mihaly FN, Targu Mures, jud. Mures” Extras CF Nr. 137468, CF Nr. 137469. Proiectant: SC TEKTURA SRL - Târgu Mureş Beneficiari: Dan Cristian Florin Data elaborării: trimestrul I 2019 Subpoiectanti: ♦ Studiu geo : SC GEOSPACE SRL TG.MURES ♦ Studiu topo : ing. Ungureanu Alexandra ♦ studiu alimentare cu energie electrica: SC Cad Electro Plus SRL Tg.-Mures |  |
| --- | --- |
| 1.2. | Obiectul PUZ ● Solicitări ale temei - program Planul urbanistic zonal reprezintă un instrument de gestionare a interferenţelor activităţii diferitelor colectivităţi, ce compun populaţia unui teritoriu şi nevoile acestora. Autoritatea locală, care gestionează nevoile comunităţii în cadrul strategiei globale la nivelul localităţii, stabilite prin planul urbanistic general, pe termen mediu, are nevoie de instrumente funcţionale, de tipul planului urbanistic zonal, care prin prevederi sectoriale, ce se înscriu în prevederile PUG, să permită materializarea pas cu pas a acestei strategii. In acelaşi timp studiile secvenţiale ce însoţesc de regulă cererile de autorizare, de construcţii, (de tipul planurilor urbanistice de detaliu), au nevoie de coordonare pe ansamblul teritoriului acoperit, în aşa fel încât prevederile finale să fie coerente şi corelate. Aplicarea prevederilor planului urbanistic zonal se estimează a avea două faze: gestionarea crizei funcţional-relaţionale a teritoriului studiat, în scopul reechilibrării dezechilibrelor; găsirea unui model optimizat al zonei pe termen mediu şi lung şi adaptarea continuă a acestor reguli de dezvoltare, care să susţină acest model. In urma stabilirii temei–program documentaţia de faţă a fost întocmită la cererea beneficiarilor în vederea derularii studiilor preliminare de urbanism.Conform PUZ Zona rezidentiala cartier Unirii – Tg. Mures aflat in viogoare la data intocmiri planului urbanistic zonal terenul studiat este situat in intravilanul Mun. Targu Mures, in UTR LVz, zona LV2z-subzona locuintelor individuale cu regim de inaltime P, P+M situate pe versanti slabi construiti in conditii de densitate foarte redusa, cu indicatori urbanistici POT max =15% si CUT max =0,3. Prin PUZ se propune reconformarea profilului functional al zonei cu incadrare in UTR LV1z -subzona locuintelor individuale cu regim de inaltime Dp+P+M situate pe versanti slabi construiti in conditii de densitate redusa. Indicatorii urbanistici propusi sunt: - POT max. 15%; CUT max. 0,6. (locuinte individuale, trei loturi). Amplasamentul este situat in intravilanul Mun. Targu Mures, in partea Nordica in zona cartierului Unirii. Terenul studiat are o morfologie determinata de zona colinara a cartierului cu pante maxime de pana la 10%. Principalele grupări funcţionale ce delimitează amplasamentul sunt spre est strada Marului spre nord str.Galffy Mihaly, iar pe celelalte laturi proprietati apartinand persoanelor fizice/juridice. Amplasamentul studiat este accesibil din strada Galffy Mihaly existenta in partea de nord, strada ce deserveste si alte locuinte din zona. Suprafata terenului ce face obiectul prezentului PUZ este de 1800,00 mp, conform extraselor CF anexate, folosinta actuala a terenurilor fiind teren arabil. Pentru lucrarea ce face obiectul acestui studiu in urma obtinerii certificatului de urbanism nr. 1416 din 04.08.2018 a fost emis avizul de oportunitate nr. 16 din 24.08.2018 pentru intocmirea documentatie PUZ. (Soluţia propusă prevede posibilitatea mobilării parcelelor rezultate prin lotizarea propusa cu câte o clădire P+M, cu respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism (HG nr.525/27.06.1996) privind amplasarea construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul localităţii). |  |
| 1.3. | Surse de documentare Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ În elaborarea PUZ-lui s-au analizat date şi informaţii culese din urmatoarele surse, reprezentand studii si proiecte elaborate anterior PUZ: -PUG al localitatii Tg.-Mures aprobat, în vigoare la data întocmirii documentatiei, alte studii în vigoare la data întocmirii documentatiei. - PUZ Zona rezidentiala cartier Unirii. - PUZ lotizare teren in vederea realizarii unui ansamblu rezidential zona str. Pomilor, str. Verde. - Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ -Bazele topografice ale zonei, măsurători topografice întocmite de topograf autorizat, cu viza Oficiului de Cadastru, puse la dispozitie de către beneficiari sc. 1:1000; -Studiu geotehnic |  |
| 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII |  |
| 2.1. | Evoluţia zonei Amplasamentul este situat in intravilanul Mun. Targu Mures, in partea nordica in zona cartierului Unirii. Terenul studiat are o morfologie determinata de zona colinara a cartierului cu pante maxime de pana la 10%. Principalele grupări funcţionale ce delimitează amplasamentul sunt spre est strada Marului spre nord str.Galffy Mihaly , iar pe celelalte laturi proprietati apartinand persoanelor fizice/juridice. Amplasamentul studiat este accesibil din strada Galffy Mihaly existenta in partea de nord, strada ce deserveste si alte locuinte din zona. Suprafata terenului este de 1800,00 mp, conform extraselor CF anexate, folosinta actuala a terenurilor fiind teren arabil. |  |
| 2.2. | Incadrare în localitate Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii Zona studiată se află în intravilanul mun.Târgu Mures, judeţul Mureş, in partea de nord a localitatii, in spatiul cartierului preponderent rezidential Unirii. Amplasamentul se prezinta ca un teren cu pante maxime de pana la 10%. In zona exista ca dotari de interes public – spatii pentru invatamant, spatii comerciale si de prestari servicii situate la oarecare distanta fata de zona studiata (in lungul strazii Voinicenilor pe str. Remetea si pe strada Agricultorilor). In prezent circulatia carosabilă este asigurată de strazile care fac parte din reteaua stradală urbana–strada Voinicenilor si strada Marului . Aceste strazi au prevazuta prin reglementari urbanistice anterioare modernizarea profilului si asigurarea unui gabarit de acces la nivel de strada de categoria a III-a pentru str. Marului si ampriza de strada colectoare pentru str. Voinicenilor. Circulaţia pietonală este rezolvata pe trotuare în lungul tramei stradale ce deserveste zona studiată . In apropierea zonei de amplasament pe strazile aferente tramei stradale exista retele de apa, canalizare menajera si retele de telecomunicatii retea de alimentare cu energie electrica si gaz, existând posibilitatea racordarii noilor consumatori la acestea. Condiţiile de racordare ale construcţiilor propuse urmeaza să se stabilească de comun acord cu gestionarii acestor retele, in functie de capacitati si conditiile tehnice existente. |  |
| 2.3. | Elemente ale cadrului natural Amplasamentul prezintă o suprafață denivelata cu panta generala de maxim 10% .Cartierul Unirii ca si amplasamentul studiat, este situat pe malul drept al raului Mures. Analiza caracteristicilor geotehnice ale terenului din zonă, întocmită pentru inventarierea condiţiilor de fundare, în cadrul studiului pentru amplasarea clădirilor, arată o structură a straturilor configurată astfel: – sol vegetal. – nisip fin argilos cafeniu, stare medie indesata, plasticitate ridicata, vartoasa. – praf argilos nisipos galben maroniu cenusiu, plasticitate medie, stare plastic vartos. – argila prafoasa, slabnisipoasa, galbena, plasticitate mare, stare plastic vartoasa. – pietris cu nisip, spre baza bolovanis, in matrice prafoasa, stare indesata. Pentru stabilirea naturii terenului de fundare, in zona de amplasament a fost executat un foraj geotehnic in sistem uscat semimecanic. Au fost consultate şi date geotehnice şi hidrogeologice din zonă, din lucrările anterioare. Forajul F1 a fost amplasat conform planului de situație scara 1:500, de comun acord cu beneficiarul lucrării. F1 (cotă teren existent) 0,00m-0,30m=0,30 m sol vegetal 0,30m-6,00m=5,70 m praf nisipos, argilos, galben-cafeniu, cu intercalații de gresii și marnă, tare, cu plasticitate mijlocie, umed, afânat. Foraj F1 proba P1: adâncimea 1,00m-2,00m: prafnisipos, argilos, galben-cafeniu: Ip=13,54% plasticitate mijlocie; Ic=1,31 tare; S(r)=0,69 umed; porozitate n=45,44%; e=0,82 îndesat; rezistență la forfecare (o=18o ; coeziunea c=14 kPa; greutate volumică uscată Yd=1,650 g/cm3; - modulul de deformație liniară ES=14000 kPa; Pconv=200kPa; În urma cercetărilor şi a rezultatelor de laborator geotehnic cât şi din urmărirea stratificaţiei pământurilor prăfoase, nisipoase, argiloase, interceptate din foraj, concluzionăm următoarele: nivelul hidrostatic nu a fost interceptat în foraj până la adâncimea de 6,00 m, dar poate varia în funcție de debitul apelor meteorice; - înaintea turnării betonului fundaţiei trebuie împiediacă scurgerea apelor meteorice în săpăturile executate; în cazul în care apa apare în săpăturile executate pentru fundaţii, se vor prevedea instalaţii de evacuare a apei din săpătură; terenul cercetat este o suprafaţă ușor în pantă, însă fără urme de alunecări, crăpături de soluri, afueri, zone cu exces de umiditate şi este favorabil pentru amplasarea construcţiilor, prin metoda fundărilor directe; pentru evacuarea apelor meteorice, se recomandă un sistem de drenaj cu direcția de cădere spre E-SE; scurgerea apelor de la suprafață va fi asigurată prin sistematizarea suprafeței terenului cu pante 1-5% spre exteriorul construcțiilor; înjurul elevaței se recomandă trotuar de beton de minim1,00 m lățime și pantă de 1-5% spre exterior; pentru prevenirea efectelor eventualelor tasări inegale, recomandăm luarea măsurilor constructive de siguranţă; în perioada execuției se vor luamăsuri de asigurare a stabilității terenului din jur, a construcțiilor sau amenajărilor existente în apropiere; vor fi respectate cu strictețe normele de protecția muncii pe timpul fazei de execuție; în timpul executării săpăturilor în rocile prăfoase, nisipoase, argiloase, dacă adăncimea excavaţiei depăşeşte adâncimea de 2,00m se recomandă sprijinirea săpăturii sau crearea unei pante de taluz natural de 1:1,0;1:1,5, având în vedere și indici mecanici daţi la adâncimea respectivă ((0 şi c); valorile presiunii convenţionale sunt date pentru fundaţii cu lăţimi de B=1,00m şi adâncimi de fundare Df=2,00m faţă de nivelul terenului sistematizat; - pentru lăţimi de fundare ˃ de 2,00m şi adâncimi de fundare ˃ de 2,00 m. Această analiză amplasează porţiunea studiată în zona construibilă fără măsuri speciale cu exceptia celor ce privesc gestionarea apelor subterane, zona fiind caracterizata cu acumulari bogate in ape subterane. Nivelul hidrostatic este variabil apa nefiind agresivă faţă de betoane. Zona se găseşte la limita terasei inferioare a albiei raului Mureş. Zona nu are stabilite prin Planul Urbanistic General portiuni cu riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii) si se situeaza intr-o zona cu risc geotehnic redus. |  |
| 2.4. | Circulaţia Circulatia in zona amplasamentului, este de intensitate redusa in zona strazii Marului; acest fapt poate avea influente pozitive pentru noile functiuni de locuire propuse. Circulaţia carosabilă în zonele învecinate zonei studiate este de intensitate mare pe str. Vonicenilor si de intensitate medie pe str. Remetea . Artera ce suporta traficul cel mai intens in proximitate este strada Voinicenilor –de categorie drum national in zonele situate in extravilan. Circulatia carosabila locala este asigurata de strada Marului care face parte din reteaua stradala a localitatii si intersecteaza str.Voinicenilor la oarecare distanta de amplasamentul studiat . |  |
| 2.5. | Ocuparea terenurilor Analiza parcelarului aferent zonei releva portiuni semnificative cu parcelar traditional agrar in special cel aferent strazilor generate de drumurile de camp existente. Studiul urbanistic are in vedere imbunatatirea ocuparii terenului pentru portiunile cu parcelar agrar in conformitate cu densitatile specifice zonelor de locuit situate in intravilanul localitatilor urbane. Proiectul propus presupune construirea în parametrii prevazuti de Regulamentul aferent PUG-ului in vigoare a unei zone de locuit unitare din punct de vedere atat functional cat si morfologic. Functiunile ce ocupa vecinatatile zonei studiate pot fi caracterizate de diversitate dar si de un fond construit destinat locuintelor cu regim mic de inaltime. Relationari intre functiuni Ca functiuni ale zonei predominant rezidentiale ce contine si functiuni complementare(microproductie,servicii) , in general compatibile intre ele, cladirile si functiunile existente se pot potenta reciproc cu conditia implementarii de activitati adecvate fara disfunctii fata de vecinatati. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit Gradul de ocupare in general al zonei cu fond construit este redus, procentul de ocupare existent pe terenul ce urmeaza a fi reglementat fiind de 0,00%, coeficientul de utilizare existent fiind de 0,00. Aspecte calitative ale fondului construit Fondul construit al zonei este alcatuit din cladiri de locuit aflate in stare buna. Regimul juridic existent al terenurilor ce fac obiectul studiului este în proporţie de 100 % alcatuit din terenuri proprietate privată ale unor persoane fizice şi juridice, terenurile apartinand domeniului public fiind in zona drumurilor existente situate in exteriorul zonei studiate, din care se realizeaza accesul pe parcele. Suprafata terenului luat în studiu este de 1800,00 mp, conform extraselor CF anexate, folosinta actuala a terenurilor fiind teren arabil. si conform PUZ “zona rezidentiala Unirii” în vigoare se află în intravilanul localitătii . Principalele grupări funcţionale ce delimitează amplasamentul sunt spre est strada Marului spre nord str.Galffy Mihaly , iar pe celelalte laturi proprietati apartinand persoanelor fizice/juridice. Amplasarea cladirilor pe parcele si fata de vecinatati este conform prevederilor Regulamentului aferent PUZ anexat documentatiei,cu respectarea Regulamentului General de Urbanism si a Codului Civil. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine Zona beneficiaza de serviciile ce apartin zonei centrale a cartierului Unirii situate la o distanta relativ redusa precum si de cele asigurate de cartierul Aleea Carpati din Tg.Mures (distanta sub 2000 m); completarea zonei cu functiunea de locuire ar contribui la revitalizarea generala a amplasamentului, precum si la utilizarea mai eficienta a infrastructurii de acces si echipare cu utilitati. Asigurarea cu spatii verzi In spatiul parcelelor din vecinatatea amplasamentului exista spatii verzi amenajate; propunerile de mobilare din planul urbanistic zonal includ amenajarea de zone verzi atat in spatiul dintre cladfiri cat si in spatiul public adiacent (amenajarea zonelor adiacente drumului de acces). Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine Nu exista un potential de risc natural in zona studiata sau in zonele vecine; conditiile geologice normale relevate in studiul geotehnic trebuie gestionate prin aprofundarea studiilor geotehnice pentru fiecare cladire functiunea de locuire propusa favorizeaza obtinerea unei densitati relativ reduse a constructiilor; terenul fiind in panta se va acorda o atentie deosebita modului de drenare a apelor pluviale de adancime si de suprafata. Principalele disfuncţionalităţi Principalele disfunctionalitati legate de amplasamentul acestui teren sunt acelea că reglementarile urbanistice existente pentru zona studiata trebuie adaptate in scopul crearii posibilitatii construirii unui ansamblu rezidential de dimensiuni reduse.Este necesară de asemenea stabilirea modului de acces şi echipare al terenului necesar pentru funcţiunile propuse, precum si stabilirea modului de derulare a programului investitutional astfel încât impactul asupra cadrului natural si construit din vecinatate să fie favorabil. Regimul juridic existent al terenurilor ce fac obiectul studiului este în proporţie de 100 % alcatuit din terenuri proprietate privată ale unor persoane fizice şi juridice, terenurile apartinand domeniului public fiind in zona drumului de acces existent ce urmeaza sa fie modernizat cu gabaritul de strada de categoria a III-a din care se propune crearea acceselor pe loturile rezultate in urma dezmembrarii. Suprafata terenului luat în studiu este de 1800,0 mp si se află în intravilanul localitătii. Imaginea globală a vecinatatilor o reprezintă aceea de teren mediu construit, cu aspect de zona rurala. Amplasarea cladirilor pe parcele si fata de vecinatati este necesara a fi conform prevederilor Regulamentului aferent PUZ care se va incadra in prevederile RGU pentru zone rezidentiale urbane. |  |
| 2.6. | Echiparea edilitară In zona amplasamentului exista retea de alimentare cu apa, retea de canalizare menajera retele de telecomunicatii, retele de alimentare cu energie electrica, retea de alimentare cu gaze naturale si cablu Tc. Clădirile ce urmează a fi construite vor beneficia de racorduri şi branşamente individuale de alimentare cu apă şi canalizare, alimentare cu gaz si energie electrica. În funcţie de avizele primite şi de strategia de extindere a gestionarilor de reţele se va adopta soluţia optimă pentru fiecare tip de echipament edilitar. Studiul de ansamblu pentru echiparea zonei studiate cu utilităţi cuprinde dimensionare bransamentelor în funcţie de potenţialii consumatori propusi in zonă, urmărindu-se în timp realizarea conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, a celor de gaz, electrice si de telecomunicatii conform proiectelor derulate in etapele de construire. |  |
| 2.7. | Probleme de mediu Terenul reglementat cu suprafata de 1800,0 mp va fi echipat cu utilităti (alimentarea cu apă si canalizare menajera) in sistem centralizat evitindu-se astfel poluarea solului, subsolului, apelor sau aerului. În funcţie de mărimea parcelelor, zona construibilă s-a delimitat pe criterii legate de posibilităţi de acces, relaţii vizuale, respectarea distantelor de insorire, prevederile PUZ Unirii si RGU in ceea ce priveste posibilitatile maxime de ocupare si utilizare a terenului, asigurarea de zone verzi plantate. Racordarea clădirilor la retelele tehnico-edilitare existente sau extinse si indicatorii urbanistici moderati propusi, se înscriu în conditiile de protectie a mediului conform prevederilor RGU. Pentru protectia solului, subsolului si apelor se propune racordarea locuintelor la sistemul de alimentare cu apă si canalizare menajeră centralizat existent în zonele invecinate. Se va urmări canalizarea prin rigole deschise a apelor pluviale si păstrarea calitătii acestora în scopul asigurării circuitului natural al apelor pluviale ( parcela va contine peste 50% suprafete permeabile) In acelasi timp deseurile menajere vor fi colectate selectiv si evacuate în cadrul contractului cu firma prestatoare pentru serviciile de salubritate ale localitătii. |  |
| 2.8. | Optiuni ale populatiei Amenajarea zonei prin detalierea unei functiuni în concordantă cu tendintele spontane afirmate în vecinatate, insotită de dotari de proximitate si de functiuni complementare compatibile, oferă locuitorilor mai multe optiuni functionale, conservând în acelasi timp unitatea urbanistică a zonei. Optiunile populatiei vor fi evidentiate si în urma procedurii de consultare a populatiei prevazute in derularea PUZ. |  |
| 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ |
| 3.1 | Concluzii ale studiilor de fundamentare In cadrul Planului Urbanistic General în vigoare terenul figurează în intravilanul localitatii Târgu-Mures, continand o serie de subzone care impreuna ar functiona ca o zona rezidentiala cu dotari si echipamente publice aferente, si o retea stradala secundara ce deserveste local locuintele individuale. Pentru zona în cauză s-a prevăzut un caracter semi-urban cu densitate redusă si o buna calitate a locuirii. Studiul geotehnic a stabilit caracteristicile terenului de fundare si hidrologia zonei. |  |
| 3.2. | Prevederi ale PUG Conform PUZ Zona rezidentiala cartier Unirii – Tg. Mures aflat in viogoare la data intocmiri planului urbanistic zonal terenul studiat este situat in intravilanul Mun. Targu Mures, in UTR LVz, zona LV2z-subzona locuintelor individuale cu regim de inaltime P, P+M situate pe versanti slabi construiti in conditii de densitate foarte redusa, cu indicatori urbanistici POT max =15% si CUT max =0,3. Prin PUZ se propune reconformarea profilului functional al zonei cu incadrare in UTR LV1z -subzona locuintelor individuale cu regim de inaltime Dp+P+M situate pe versanti slabi construiti in conditii de densitate redusa.indicatorii propusi POTmax. 15% si CUTmax0,6. Studiul geotehnic întocmit pe parcela de beneficiari au stabilit conditiile optime de construibilitate din punct de vedere geomorfologic având în vedere specificul programului propus. |  |
| 3.3. | Valorificarea cadrului natural Relationarea functiunilor propuse cu formele de relief existente este buna in sensul posibilitatii implementarii acestora fara afectarea majora a reliefului existent; prezenta spatiilor plantate si coeficienti urbanistici(POT, CUT) moderati contribuie la o conservare a specificului preponderent natural al amplasamentului. Conditiile de fundare ale terenului conform studiilor de specialitate nu prezinta factori de risc. |  |
| 3.4. | Modernizarea circulatiei Circulaţia carosabilă în zonele învecinate zonei studiate este de intensitate redusa. Gabaritul străzilor studiate prin PUZ, face posibil atât accesul riveranilor cât si a mijloacelor de interventie (SMURD, Pompieri, etc.) asigurând posibilitatea realizării unei circulatii auto si pietonale corespunzatoare precum si spatiu suficient pentru echipamentele edilitare. Dat fiind caracterul parcelării pentru implementarea optima a functiunii de locuire, s-a ales varianta amplasării de garaje şi spaţii de parcare în spaţiul individual al parcelelor, conform regulamentului general de urbanism, si HCL Tg.-Mures |  |
| 3.5. | Zonificarea functionala-reglementari , bilant teritorial, indici urbanistici Conform PUZ Zona rezidentiala cartier Unirii – Tg. Mures aflat in viogoare la data intocmiri planului urbanistic zonal terenul studiat este situat in UTR LVz, zona LV2z-subzona locuintelor individuale cu regim de inaltime P, P+M situate pe versanti slabi construiti in conditii de Planul urbanistic Zonal ce face obiectul prezentului studiu, propune reconformarea profilului functional al zonei cu incadrare in UTR LV1z -subzona locuintelor individuale cu regim de inaltime Dp+P+M situate pe versanti slabi construiti in conditii de densitate redusa. Pentru acest studiu a fost propusa o varianta de dezmembrare a terenului in trei loturi:- indicatorii urbanistici propusi sunt: - POT max. 15%; CUT max. 0,6. Regimul de inaltime propus este Dp+P+M. |  |
| 3.6. | Bilanţ teritorial – 3 loturi Existent mp Existent % Propus mp Propus % Locuinte si functiuni complementare 0,00 0,00 270,00 15,00 Circulatii carosabile si parcaje 0,00 0,00 500,00 27,78 Circulatii pietonale 0,00 0,00 125,00 6,94 Spatii verzi amenajate 0,00 0,00 682,00 37,89 Alte zone teren neconstruit 1800,00 100,00 223,00 12,39 Total suprafata studiata 1800,00 100,00 1800,00 100,00 Dezvoltarea echipării edilitare Zona beneficiază de o echipare tehnico-edilitara completa si in curs de modernizare beneficiind de rezerve de capacitate suficiente pentru implementarea programului rezidential. Studiul de echipare a zonei cu utilităţi cuprinde posibilitatea branşării funcţiunilor propuse la reţelele stradale în funcţie de capacitati şi conform avizelor gestionarilor acestora, in etape. În funcţie de avizele primite şi de etapele de modernizare prevazute in proiectele de reţele se va adopta soluţia optimă. Curentul electric şi gazul, apa si canalizarea se vor obţine prin racorduri la reţelele existente in apropierea amplasamentului, realizate conform prescripţiilor tehnice al proprietarilor şi gestionarilor de reţele. |  |
| 3.7. | Protectia mediului S-au prevăzut prin PUZ zone plantate pe loturi la limita vecinităţilor şi a căilor de acces, de asemenea un procent relativ redus de impermeabilizare a terenurilor. Managementul deşeurilor Se produc următoarele categorii de deşeuri: -deşeuri menajere – sunt colectate selectiv în containere speciale şi preluate periodic de agentul de salubritate din zonă; |  |
| 3 | 3.8. Obiective de utilitate publică Regimul juridic existent al terenurilor ce fac obiectul studiului este în proporţie de 100% alcătuit din terenuri în proprietate privată, a persoanelor fizice: terenurile ce aparţin domeniului public fiind la limita acestora (traseul străzilor de acces existente perimetral). Prin PUZ se stabileste modernizarea corpurilor de strada situate in partea de nord-vest si sud-est a terenului studiat. Aceste drumuri necesită modernizarea profilului si asigurarea unui gabarit de acces la nivel de strada de categoria a III-a.Obiectiv de utilitate publica este de asemenea trama majora stabilita prin PUZ zona rezidentiala Unirii si pentru care sunt rezervate terenuri ce vor fi trecute in domeniul public. Este necesară rezervarea gabaritului căilor de acces, prevăzute prin PUZ zona rezidentiala Unirii să facă parte din domeniul public, pentru crearea unei trame stradale necesară viabilizarii terenurilor ce urmeaza a fi construite precum si preluarea in domeniul public a noilor corpuri de strada create. |  |
| 4. Concluzii şi măsuri în continuare Evoluţia zonelor urbane neconstruite ale Municipiului Târgu Mureş, reprezintă un proces complex continuu, influentat de o serie de factori ce pot fi anticipati; acest proces necesita studii preliminare de corelare şi configurare în timp, pe măsura evolutiei functiunilor urbane, precum şi un control flexibil cu mijloace juridice, tehnice şi de monitorizare. intocmit, arh. RAUS Adriana |  |