BENEFICIAR: ORMENIȘAN RADU ȘI SOȚIA ORMENIȘAN MARIA

PUZPUZ PUZ P l a n U r b a n i s t i c Z o n a l

Str. Livezeni, nr. 79

Reglementări pentru construire case de locuit,

accese, utilități și împrejmuire

Str. Livezeni, nr. 79, Tg. Mureș

Proiectant: SC Aalto Proiect SRL

Proiect nr. 609.0

****

Aprilie 2024

FOAIE DE GARDĂ

P.U.Z. – Plan Urbanistic Zonal

R.L.U. – Regulament Local de Urbanism

| - Denumirea lucrării: | PUZ Str. Livezeni, nr. 79 Reglementări pentru construire case de locuit, accese, utilități și împrejmuire |
| --- | --- |
| - Amplasament: | Str. Livezeni, nr. 79, Tg. Mureș |
| - Beneficiar: | Ormenișan Radu și Soția Ormenișan Maria |
| - Proiectant: | S.C. AALTO PROIECT S.R.L, Tg. Mureș |
| - Nr. Proiect: | 609.0 |

LISTA SPECIALIŞTILOR

Arh. Petru Alexandru Gheorghiu

| - atestat Registrul Urbaniştilor din România | Nr. 568 |
| --- | --- |
| - drept de semnătură privind coordonarea elaborării documentaţiilor de amenajarea teritoriului | categoria C |
| - drept de semnătură privind coordonarea elaborării documentaţiilor de urbanism | categoria d,E |

………………

LISTA DE SEMNĂTURI

| - Şef Proiect | arh. Petru Alexandru GHEORGHIU | ……………………... |
| --- | --- | --- |
| - Proiectat | arh. Petru Alexandru GHEORGHIU | ……………………... |
|  | Arh. Cosmin MIHALTE |  |
| - Desenat | tehn. Andreea Raluca BLAGA | ……………………... |
|  | ing. Eric KINTZEL | ……………………... |
| -Echipare edilitară | ing. Antonie Mihail Ștefan | ……………………... |

B O R D E R O U

PARTEA SCRISĂ

1.	INTRODUCERE	6

1.1	Date de recunoaştere a documentaţiei	6

1.2	Obiectul Planului Urbanistic Zonal	6

1.3	Surse de documentare	7

2.	STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE	8

2.1	Evoluţia zonei	8

2.2	Încadrarea în localitate	8

2.3	Elemente ale cadrului natural	9

2.4	Circulația	12

2.5	Ocuparea terenurilor	13

2.6	Echiparea edilitară	14

2.7	Probleme de mediu	14

2.8	Opţiuni ale populaţiei	14

3.	PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ	15

3.1	Concluzii ale studiilor de fundamentare	15

3.2	Prevederi PUG Târgu Mureș	15

3.3	Valorificarea cadrului natural	16

3.4	Modernizarea circulaţiei	16

3.5	Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici	16

3.6	Dezvoltarea echipării edilitare	18

3.7	Protecția mediului	18

3.8	Obiective de utilitate publică	19

4.	CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE	20

5.	PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIILOR PROPUSE PRIN P.U.Z.	21

REGULAMENT   DE   URBANISM	23

GLOSAR TERMENI DE SPECIALITATE	30

PARTEA DESENATĂ

A1   	Încadrare în teritoriu					scara 1 : 3000

A1.1	Extras din PUG Targu Mures				scara 1 : 5000

A2       Situația existentă					scara 1 : 1000

A3   	Reglementări urbanistice				scara 1 :  1000

A3.1   	Secțiuni prin teren					scara 1 :    500   1 :    200

A4	Reglementări echipare edilitară			scara 1 :  1000

A5       Proprietatea asupra terenurilor			scara 1 :  1000

A6	Posibilități de mobilare				scara 1 :  1000

| Proiectat : | SC "AaLTO PROIECT" SRL |  | Investiţia : | PUZ str Livezeni nr. 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiect nr. : | 609.0 |  | Târgu Mureș, Str. Livezeni nr. 79 |
| Obiectul/Faza : | P.U.Z. |  | Beneficiar : | Ormenișan Radu și Soția Ormenișan Maria |

MEMORIU GENERAL

# INTRODUCERE

Amplasamentul studiat este situat la limita de est a municipiului Tîrgu-Mureș, în apropierea limitei cu Comuna Livezeni, având gard comun cu intreprinderea Sumel, fosta Intreprindere de Mașini de calcul-Electromureș. Intreprinderea Sumel, împreună cu celelalte instituții, servicii și unități de producție din incintă, au un preuzinal, pe str. Sfântul Ioan, care constă într-o parcare și loc de întoarcere pentru vehiculele transportului în comun municipal. Această platformă preuzinală mai poate fi accesată și pietonal prin scările de acces de la strada Livezeni, care sunt la limita de nord-est a amplasamentului studiat, avand o suprafata de 1.013 mp.

Proiectul are agrementul de principiu al Primăriei municipiului Târgu Mureș, Serviciul Urbanism, conform următoarelor acte:

- Certificatul de Urbanism nr. 1603 din 11.10.2022 ;

- Aviz CTATU 9/105 din 09.12.2022 și 5/15 din 24.03.2023;

- Avizul de Oportunitate nr. 11 din 23.06.2023.

## Date de recunoaştere a documentaţiei

- Denumirea lucrării: 	PUZ Str. Livezeni, nr. 79

Reglementări pentru construire case de locuit, accese, utilități și împrejmuire

- Amplasament:	Str. Livezeni, nr. 79G, Tg. Mureș

- Beneficiar: 	Ormenișan Radu și Soția Ormenișan Maria

- Proiectant: 	Aalto Proiect S.R.L, Tg. Mureş,

- Data elaborării:	Octombrie 2023

- Proiect nr.:	609.0

## Obiectul Planului Urbanistic Zonal

Solicitări ale temei program

Comanditarii prezentei documentații, Ormenișan Radu și Soția Ormenișan Maria, au ca obiectiv reglementarea terenului în vederea construirii unor locuințe colective mici și creeare accese auto și pietonale.

Istoric: terenul a făcut obiectul Planului Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni pentru amplasare construcții de locuițe, proiect nr. 18/2003, aprobat prin HCL nr. 287 din 27.11.2003. În baza acestui PUD terenul a fost parcelat pentru construirea de case de locuit. Conform respectivului PUD, accesul la extremitatea de nord a terenurilor era prevăzut a se face din parcarea de la Sumel, actualmente strada Sf. Ioan. Respectivele accese nu au fost aprobate (prin HCL nr. 287/2003) și nici realizate, astfel benenficiarii terenului, între timp dezmembrat și înstrăinat, momentan nu beneficiază de acces auto la proprietate.

●Persoane/instituții interesate în întocmirea acestui PUZ și care prezintă Extrase de Carte Funciară, în anexă sunt:

- CF 140847/Tg Mureș – Ormenișan Radu și Ormenișan Maria – 1.013 mp;

●Cointeresați:

-Primăria municipiului Târgu Mureș, proprietar pe străzi și drumuri de exploatare.

Prin Avizul de Oportunitate nr. 11 din 23.06.2023 și Aviz CTATU 5/15 din 24.03.2023 eliberate de municipiul Târgu Mureș, respectiv prin Certificatul de urbanism nr. 1603 din 11.10.2022, au fost stabilite coordonatele principale în care va trebui să se încadreze investiția :

-teritoriul ce urmează a fi studiat cuprinde cvartalul 1.delimitat de str. Livezeni; 2. zona reglementată prin PUZ aprobat prin HCL 105/30.03.2017; 3.zona reglementată prin PUD aprobat prin HCL nr. 67/28.02.2008; 4.incinta ”SUMEL” SA

-teritoriul ce urmează a fi reglementat: 1.imobilul care a generat elaborarea P.U.Z. ; 2.delimitat la nord de incinta SUMEL și prelungirea str. Sf. Ioan; 3.la sud de imobil proprietate privată edificată cu casă de locuit; 4.la est de domeniul public; 4.la vest de imobil proprietate privată.

Categoria funcțională existentă pe terenul beneficiarului: arabil intravilan.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată

Conform PUG Tîrgu Mureș 2002, și reglementat prin PUD aprobat prin HCL nr. 287/27.11.2003 terenul este situate în UTR L2c - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament cu regim de construire continuu (înșiruite sau covor) sau grupate(cuplate), situate în noile extinderi, cu regim de înălțime maxim P+2. POT max = 40%; CUT max 0,6(P+1), 0,9(P+2).

## Surse de documentare

Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior:

- PUD - str. Livezeni pentru amplasare construcții de locuițe, proiect nr. 18/2003, aprobat prin HCL nr. 287 din 27.11.2003

- PUZ – lotizare teren și stabilire zonă funcțională pentru construire locuințe unifamiliale, aprobat prin HCL 105 din 30.03.2017

- Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ-ului.

- PUG Târgu Mureș 2002 (aprobat prin HCL 257 din 19.12.2002 și HCL 239/17.12.2020);

- Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG-ului.

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ

- Reactualizare lucrare topografică – SC TOPOGRAF SRL, noiembrie 2022;

- Studiu de trafic/circulație – SC AXA CADPROJECT, septembrie 2023;

- Studiu geotehnic – SC LOGINSPECT SRL, 10923/2023.

Date statistice

Datele statistice fac referire la numărul locuitorilor din județul Mures și la evoluția parcului național de vehicule(DRCIV).

Proiecte de investiţii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei – nu sunt.

# STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

#### Evoluţia zonei

- Date privind evoluția zonei

Terenul este amplasat în parte estică a municipiului Târgu Mureș, fiind o extindere a zonei de locuințe colective, ridicate în anii 1980. După 1990 zona dintre Strada Subpădure și strada Sf. Ioan a cunoscut o dezvoltare pe direcția locuințelor colective mari și locuințe unifamiale.

- Caracteristici semnificative ale zonei relaționate cu evoluția localității

În momentul de față terenul beneficiarilor este nefolosit. Zona în care se situeaza acesta este într-o continuă modificare și dezvoltare, prin transformarea terenurilor libere în terenuri cu funcțiuni urbane, în deosebi locuințe.

Terenul este delimitat la nord de o platforma amenajată, unde există multe construcții de tip industrial, hale sau sedii de cultură și învatamant, zona cunoscută „masini de calcul” și de locuinte colective în partea inferioara, la baza versantului. În partea estică a terenului se realizează un ansablu de 3 blocuri de locuințe colective D+P+4E.

Ca urmare a dezvoltării localității, s-a considerat ca această zonă este favorabilă pentru dezvoltarea unei zone cu funcțiunea de locuire.

- Potențial de dezvoltare:

Zona este de mult în vizorul dezvoltatorilor imobiliari, deoarece oferă toate condițiile necesare pentru o dezvoltare armoniasă.

Având în vedere faptul că în zonă există unități comerciale și rezidențiale, o extinderea a zonei de locuințe este binevenită, iar prin prezenta lucrare se va realiza o dezvoltare pe bază de reguli urbanistice. Privit la scara cartierului se propune un  carosabil, care în final poate duce la extinderea retelei stradale.

Consecințele economice și sociale pentru municipiu sunt pozitive, pentru propunerea se înscrie în tendința generală de dezvoltare a a orașului, extinderea zonei rezidențiale, cae răspunde unei nevoi sociale; cererea de locuințe în municipiu este mare.

#### Încadrarea în localitate

- Poziția zonei față de intravilanul localității

Amplasamentul studiat se află în intravilanul municipiului Tîrgu-Mureș, la limita de est a municipiului, în apropierea arterei de circulație către Comuna Livezeni.

Limitele terenului reglementat sunt:

- la nord – incinta SUMEL (activitate industrială) UTR CB1- Subzone dispersate existente situate în afara Zonei Construite Protejate;

- la sud – imobil proprietate privată edificată cu casă de locuit;

- la est – domeniul public;

- la vest  - imobil proprietate privată.

- Relaționarea zonei cu localitatea sub aspectul poziției accesibilității, cooperării în domeniul edilitar, servirea cu instituții de interes general etc.

Actualmente, accesul la teren se face din parcarea de la Sumel, prin intermediul scărilor pietonale, care coboară până la str. Livezeni. Accesul pietonal este facil, dar accesul auto este împiedicat de vegetația spontană, medie și înaltă, care a rezultat în urma neîntreținerii zonei respective, și de probleme de traversare a scărilor pietonale.

Zona lărgită, cuprinde activități productive, comert, cultura sau locuințe colective dar pe versanti sunt și locuințe unifamiliale, construite după anii 89, zona fiind în relativă expansiune. Majoritatea locuințelor sunt relativ noi și se extine, existând mai multe proiecte în derulare.

Privitor la instituțiile de interes general, acestea sunt accesibile în centrul orașului Târgu Mureș. În zonă există infrastructură de transport bine dezvoltată, șosea, transport în comun.

#### Elemente ale cadrului natural

Relieful zonei

Amplasamentul se încadreaza zonei culoarului Mureșului, este situat pe un versant al pârâului Șaivari, un afluent al pârâului Poklos, zona de confluență fiind la limita cu municipiul Tg-Mureș.

Geologia regiunii

Amplasamentul face parte din bazinul Transilvaniei, având roca de bază frecvent interceptată în forajele de adâncime mică și medie ca aparţinând epocii Paleogen/v.pannonian şi Neogen/v.sarmaţian.

Hidrologia zonei

Bazinele hidrografice din zona culoarului sunt tributare, în mod firesc râului Mureș care are  ordinul V, iar afluenţii direcţi aparţin ordinului IV ( p. Șaivari) în timp ce râurile tributare acestora, cu regim torenţial al scurgerii, aparţin ordinelor inferioare (III, II, I). Scurgerea medie anuală de suprafaţă are valori de 1–2  l/s/km2, cu variaţii  mari în timpul anului. Calitatea apelor de suprafaţă este diferenţiată în funcţie de  substratul  geologic, tipul de activităţi economice, agricultură, dotarea localităţilor cu infrastructură de gestionare a deşeurilor şi a apelor uzate.

Apele freatice le putem întâlni zonal, sub forma unor acumulări cantitativ însemnate, sau pe versanți sub forma de acumulări lenticulare. In general acviferul freatic superior este caracterizat de ape dulci încadrate la clasa III Palmer, tip Kontinental dure, sau ape sălcii, datorită amestecului dintre apele dulci de suprafață și apele de adâncime ce au un grad ridicat de mineralizare.

Apele de suprafaţă au pH cu valoarea medie de 7,9 -bazice- cu un nivel redus de agresivitate față de beton sau metale cf stas 3349/64

Climatul zonei

Localitatea se încadreaza tipului continental-moderat cu aspect microclimatic determinat de poziționarea în apropierea cursurilor de apă ori a zonelor depresionare împădurite. Temperatura medie anuală este neuniform distribuită în teritoriu, astfel că în partea vestică a judeţului acestea se menţin la valori de 8-9 grade Celsius şi peste 9 în culoarul Mureşului şi culoarul Târnavelor, iar în partea estică scad treptat până la 4–2 grade Celsius.

Zona seismică

Conform normative P100-1/2013, accelerația terenului pentru proiectare (componenta orizontală a mișcării), amplasamentul se încadrează în zonă seismică caracterizată prin:

- Acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0.15 g

- Valoare perioada de colţ	 Tc = 0.70 s

Interval mediu de recurență IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani.

Acțiunea zăpezii

Conform Cod de proiectare - Indicativ CR 1-1-3/2012 respectiv, evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor, amplasamentul se încadrează în zona  caracterizată prin:

sk = 1.5 kN/m2

Zonarea valorilor caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol sk, kN/m2, pentru altitudini A ≤ 1000 m

Nota: Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol este definită cu 2% probabilitate de depăşire într-un an (interval mediu de recurenţă IMR=50 ani).

Acțiunea vântului

Conform Cod de proiectare - Indicativ CR1-1-4/2012 - evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor amplasamentul se încadrează în zona caracterizată prin:

presiunea dinamica a vantului qb = 0.4 kPa având IMR = 50 ani

Alunecări de teren

Nivel de risc mediu spre mare, la nivel punctual datorită poziționării, există posibilitatea apariției fenomenelor gravitaționale de suprafață de tipul averselor cu rezultate în scurgeri nepermanente de tip șiroire, scurgeri pe versanți => ogașe, ravene, torenți, alunecări de teren, care aici au o rata crescută de probabilitate a aparitței și se pot manifesta sezonier, izolat, în special la dezgheț sau ploi torențiale.

Riscul de inundatii

Conform LEGII nr.575/2001 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural” amplasamentul nu este cuprins în evidență; se poate considera risc scăzut, inexistent, datorită potențialului principalului factor hidrografic local, paraul Șaivari, situat mult inferior altitudinal. Acesta, împreună cu șanturile de colectare aferente drumului DJ135, favorizează colectarea de suprafață dar și drenează infiltratiile.

Exista risc mare de torențialitate la averse importante cantitativ, adica peste capacitatea de preluare-infiltrare.

Caracteristicile de inghet

Adâncimea de îngheț Hî=-0.80-0.90m se oate funda conform STAS 3300/2-85 i N 074/2022.

Tmin/TMAX= -32.8 ºC (Tg-Ms)/+40.6ºC(Săbed).Temp<0ºC~44z/an.

Direcţia dominantă a vântului este N/V-S/E cu viteza medie= 3,1 m/s;

Conditii climaterice nefavorabile 15 Nov la 15 Martie.

Foraje geotehnice

Terenul la data executării investigațiilor (August 2023) era nedecopertat, inierbat, terenul natural fără urme de intervenții (terasare, decopertare) în sensul amenajării.

Parcela are o denivelare, între partea superioara unde se propune accesul și cea inferioară, de aproximativ 3 m, estimare vizuala, cea oficiala rezultând din planul de situatie.

Terenul a fost investigat în două puncte (foraje); mai jos este o sinteza a stratificației interceptate, care după caz se poate aprofunda.

F.1,2

- 0.00m -  0.30m = 0.30m: Strat vegetal, argilos, inierbat sau inradacinat.

- 0.30m - 0.90m = 0.60m: Nisip fin si mediu, cafeniu rosietic mediu indesat, umed spre uscat.

- 0.90m - 1.60m = 0.70m: Praf argilos fin, cafeniu inchis spre deschis, plasticitate medie, plastic consistent, umiditate medie.  Pconv ~ 220 Kpa

- 1.60m - 1.90m =0.30m: Nisip fin si mediu prafos cafeniu-galbui deschis, partial cenusiu, usor rosietic, mediu spre bine indesat, uscat.  Pconv ~ 200 KPa

- 1.90m - 2.40m =0.50m: Argila prafoasa, cafeniu deschis si cenusie (marna degradata?), plastic mediu, consistenta, cu urme de nisip mediu, uscata. Pconv ~ 220 KPa

- 2.40m - 3.50m = 1.10m: Praf nisipos argilos, cafeniu deschis si cenusiu cu urme de nisip fin galbui deschis bine indesat, plasticitate medie, consistent, uscat. Pconv ~ 250 KPa

- 3.50m - 5.00m = 1.50m: Praf nisipos cu precipitatii albicioase, galbui deschis si rosietic spre cenusiu, plasticitate medie, consistent, bine indesat, uscat. Pconv ~ 250 KPa

Nivel Hidrostatic NH: NU a fost interceptat dar există posibilitatea infiltrațiilor de suprafață, inclusiv prin deversări necontrolate sau accidentale de pe alte parcele.

Concluzii și recomandări

Concluzii:

Categoria riscului geotehnic : REDUS - punctual și pentru proiectul propus.

Obiectivul propus se incadrează, conform NP 074/2014 in categoria geotehnica=1.

Recomandări:

Avand in vedere scopul prezentului studiu (PUZ- Reglementări pentru construire case de locuit, accese, utilități și împrejmuire) se propun două tipuri de recomandari, respectiv:

- Accesul prin partea superioara (pe lânga gardul de beton al SUMEL si paralel cu acesta apartinand sediului Univiversității Petru Maior), unde se propune amenajarea caii de acces auto (o stradă nou propusă). Aceasta se va adapta la situatia existenta, luând în considerare diferența de nivel, in raport cu parcarea existenta betonata de la SUMEL. Amenajarea drumului in functie de amplasamentul casei este posibil să necesite ziduri de sprijin. Deoarece drenajul este unul deficitar si actualmente in zona parcelei este strict natural-gravitational, se recomanda intocmirea unui proiect de specialitate, in care sa se mentioneze exact solutiile, pozitionarea, modalitatilor de drenaj, întru-cât terenul, datorita stratificatiei, are potential ca fara o amenajare si dimensionare adecvata, sa se destabilizeze, adica sa isi piarda echilibrul natural in urma interventiei antropice. Totodata gradul de siguranta, respectiv echilibrul actual, pot fi imbunatatite, sau chiar crescute, printr-o proiectarea riguroasa a accesului, pozitionarea constructiei, stabilizare prin gabioane, ziduri de sprijin, favorizarea unui drenaj controlat, etc.

- Pentru construcția proiectată se recomandă fundare directa, continuă din beton armat. Avand in vedere morfologia natural, terenul se preteaza la solutia construirii cu Demisol/Subsol care, apreciem ca va creste gradul de siguranta in exploatare al versantului viitoarei constructii. Structura de rezistenta cu cadre de beton, (stalpisori din beton armati cu rol portant), eventual la subsol fundatii isolate (cuzineti), cu grinda de beton armat, care sa joace rol de zid de sprijin si care sa contribuie la stabilitatea versantului. Solutia demisolului este una viabila din punct de vedere al morfologiei si stabilitatii terenului; apreciem ca va creste gradul de echilibru al versantului. Se recomanda executarea si evidentierea sistemelor de drenaj adaptate la dimensiunea cailor de acces si la pozitionarea fata de celelalte parcele construibile in sensul neobstructionarii drenajului natural. Se recomanda trotuar perimetral de protectie in scopul reducerii infiltratiilor, de asemenea hidroizolatii conforme (pe baza de proiect). Se va semna Proces Verbal de receptie despre natura terenului la faza de săpătură. Se recomanda monitorizarea constructiei si anuntarea deindata, la sesizarea oricarei urme de instabilitate (tasari, fisuri, crapaturi, infiltratii etc.), la nivel de intreg versant se recomanda inclusiv monitorizarea si comportamentul in timp a versantului prin montarea de inclinometre sau alte mijloace de monitorizare.

Calculele de structura ale incărcării finale vor fi facute in functie si de SL (starea limită) cu mentiunea evitarii SLU si SLE (starea limită ultimă si starea limit de exploatare) si considerarii in ecuatiile de calcul a tuturor factorilor amintiti in capitolele anterioare referitori la zona/regiunea de incadrare a imobilului precum si caracteristicile descrise in stabilitatea locala a amplasamentului.

#### Circulația

- Aspecte critice privind desfaşurarea în cadrul zonei a circulației rutiere

Amplasamentul terenului studiat se află, în raport cu sistemul de transport public al oraşului Tg. Mureş, în aria de acoperire a acestuia şi este deservit de liniile 12, 19, 20 și 21.

Existenţa liniilor de transport şi a staţiilor, face ca transportul public să reprezinte o alternativă la transportul cu autoturismele proprii pentru locuitorii aflaţi pe această rută:

- Linia 12:  Masini calcul -Livezeni -Bul. 1918 -Centru -Calarasilor

- Linia 19:  Masini calcul -Livezeni -Bul. 1918 -Centru -M. viteazu -Spital nou -Bul. 22dec. -Centru -Bul. 1918

- -Livezeni -Masini calcul

- Linia 20:  Masini calcul -Cutezantei -Infratirii -Bul. 1918 -Centru -Bul. 22dec. -Spital Nou -M. Viteazu -Centru

- -Bul. 1918 -Infratirii -Cutezantei -Masini calcul

- Linia 21:  Masini calcul -Cutezantei -Infratirii -Bul. Pandurilor -Calea Sighisoarei -Budiului -Bega -Gh. Doja Combinat

Accesul la teren se face din parcarea de la Sumel, prin intermediul scărilor pietonale, care coboară spre str. Livezeni. Accesul pietonal este facil, dar accesul auto este împiedicat de vegetația spontană, medie și înaltă, care a rezultat în urma neîntreținerii zonei respective.

Disfuncționalități constatate:

- Lipsă acces auto către lotul de teren identificate prin CF: 140847/Tg Mureș;

- Lipsa centurilor ocolitoare care să degreveze zona centrală a orașului de traficul de tranzit prin redirecționarea lui pe cele 3 căi majore de circulație: E60 pe directia Cluj – DN 15, pe direcția Reghin și DN13 spre Sighișoara;

- Lipsa de trasee exclusiv pietonale, promenade, piste pentru biciclete;

- Insuficiența locurilor de parcare, atât în zona centrală, cât și în interiorul cartierelor de locuințe;

- Disfuncţionalităţile identificate pe teren, ţinând seama în principal de asigurarea spaţiilor necesare circulaţiei pietonale şi a celei auto, în condiţii de siguranţă şi fără stânjenire;

- Referitor la circulaţia auto, se evidenţiază probleme semnificative, când trama stradală a oraşului nu poate prelua simultan fluxurile generate local şi în special pe cele de tranzit, formându-se astfel cozi de aşteptare pe tronsonul Str.Livezeni, intrarea in Târgu Mureș.

Capacități de transport, greutăți în fluența circulației, incomodări între tipurile de circulație, precum și între acestea și alte funcțiuni ale zonei, necesități de modernizare ale traseelor existente, și de realizare ale unor artere noi, capacități și trasee ale transportului în comun, interesecții cu probleme, priorități, etc.

Odată cu finalizarea autostrăzii Târgu Mureș – Turda și a centurii de ocolire a orasului prin est, valorile traficului vor scădea, se va elimina traficului greu şi de tranzit din oraș, iar fluenţa circulației Livezeni - Târgu Mureș se va ameliora.

La nivel de municipiu, transportul public este asigurat cu preponderenţă prin transport rutier și feroviar. Transportul în comun este asigurat de operatori de servicii de transport călători, care au încheiat contracte specifice cu primăria municipiului Târgu Mureș. Transportul rutier intercomunal şi interurban în comun este rezolvat prin autobuze şi microbuze aparţinând mai ales unor societăţi comerciale particulare.

În ceea ce privește circulația pietonală – sistemul de trotuare este satisfăcător.

#### Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată

Funcțiunile ce ocupa zona studiată sunt terenuri mixte: servicii, comerț, învătâmânt și locuire.

Parcela reglementata este proprietate privata.

Relaționări între funcțiuni

Privind funcțiunile prevăzute în PUD aprobat prin HCL nr. 287/27.11.2003 și PUG Târgu Mureș 2002, terenul este situat în UTR L2c - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament cu regim de construire continuu (înșiruite sau covor) sau grupate(cuplate), situate în noile extinderi, cu regim de înălțime maxim admis P+2. POT max = 40%; CUT max 0,6 (P+1) și 0,9 (P+2); astfel prin prezenta lucrare nu se vor aduce modificări UTR-ului din zonă.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

La nivel de zonă, parcelele, în majoritatea lor sunt edificate, în general, la coeficienți maximali, în funcție de UTR și de gardul de înclinare natural al parcelelor.

Terenul studiat este liber de construcții, astfel coeficieții urbanistici actuali sunt:

P.O.T.= 0,00% și C.U.T.= 0,0.

Aspecte calitative ale fondului construit

Structura clădirilor, din imediata apropiere, este în general bună și foarte bună, cu fundații din beton și pereți din zidărie de cărămidă, cu acoperișuri tip șarpantă/terasă și învelitori din țiglă ceramică/metalică.

Asigurarea cu servicii a zonei studiate în corelare cu zonele vecine

Zona este bogată în clădirii pentru: servicii, comerț, învătământ și locuire. Serviciile inexistente se regăsesc în centrul municipiul Tg. Mureș.

Asigurarea cu spatii verzi

Spaţiile verzi se concretizează în prezent în:

- terenurile aferente construcțiilor existente;

- plantații de aliniament pe străzi;

- plantaţiile de pe parcelele neconstruite.

Prin prezenta documentaţie se va studia modul de ocupare al terenului cu spaţii verzi, ţinând cont de dimensiunea şi amplasarea parcelei, de modul de percepţie al volumelor construite.

Existența unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine

Riscul geotehnic este redus. Riscul de infiltrare a apelor pluviale în straturile goelogice există și fenomenul necesită urmărire.

Principalele disfuncționălitati

Principalele disfuncţionalităţi, în lumina celor de mai sus, sunt:

- inexistenta unui acces carosabil la amplasament;

- terenul reglementat este neamenajat

#### Echiparea edilitară

Utilităţile:

Apă și canalizare - terenul este transversat de conducata de canalizare menajeră și pluviala, iar rețeaua de apă se află la aprox. 30m, în apropierea SC SUMEL SA.

Rețeaua de electricitate se afla la limita estică a terenului.

Rețeaua de gaz metan se află dincolo de limita nordică a terenului studiat.

Rețele de comunicare – conform avizelor de la deținătorii de utilități, în zona terenului reglementat nu există rețele și echipamente de comunicații.

#### Probleme de mediu

a) Relaţia cadru natural–cadru construit: terenul este needificat.

b) Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice: riscul de inundaţii şi alunecări de teren este minimal.

c) Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri în zonă: nu este cazul.

d) Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: terenul studiat nu are valori de patrimoniu;

e) Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic: nu este cazul.

#### Opţiuni ale populaţiei

Se vor prezenta opțiunile populației, precum și punctele de vedere ale administrației publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare urbanistică a zonei

Conform Avizului de Oportunitate favorabil şi Certificatul de Urbanism, eliberate de Primăria Tg. Mureș propunerile urbanistice sunt acceptate.

Opțiunile populației, au fost sondate prin afișare la fața locului, conform Legii (Ord. 2701/2010), a intenției de întocmire PUZ pentru reglementari pentru case de locuit, amenajare accese și împrejmuire teren și sunt prezentate în rapoartele întocmite la consultarea populației.

În data de 16.02.2024 a avut loc dezbaterea publică, iar finalitatea acesteia este procesul verbal atașat documentației.

În perioada în care publicul a avut posibilitatea de a trimite observații și sugestii către Primăria Tg Mureș, au fost înregistrate sesizările: nr. 9871/15.02.2024, din partea SC Sumel Electromureș SRL și nr. 10387/16.02.2024 din partea vecinilor Oanea Viorel și Bordi-Kacso Zsolt-Attila. Pentru a fi lămurite toate punctele din sesizările semnalate prin adresele de mai sus și având în vedere că unele aspecte nu țin de firma noastră de proiectare, au fost solicitate, prin adrese oficiale către instituțiile de resort, elucidarea respectivelor probleme. Astfel în data de 29.03.2024 răspunsurile la observațiile din sesizări au fost înaintate către Primăria Târgu Mureș. Aspectele sesizate au fost soluționate/corectate (dacă a fost cazul) în prezenta versiune a documentației.

Se va expune și punctul de vedere al elaboratorului privind solicitările beneficiarului și felul cum urmează a fi soluționate acestea în cadrul PUZ

Misiunea elaboratorului PUZ este aceea de a corela analiza situaţiei existente cu opţiunile populaţiei şi punctele de vedere ale administraţiei publice locale, oferind soluţiile optime de rezolvare urbanistică, a propunerilor de edificare, a infrastructurii rutiere şi pietonale, precum şi a echipării edilitare.

Zona studiată, situată în partea estică a municipiului Târgu Mureș, este dens urbanizată, cu locuințe unifamiliale și colective, servicii și alte activități compatibile cu locuirea. Reglementările propuse în prezenta lucrare, rezolvă accesul carosabil la terenul studiat și ofera posibilitatea dezvoltării rețelei stradale a zonei în funcție necesitățile urbanistice.

# PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

### Concluzii ale studiilor de fundamentare

Pe terenul studiat au fost întocmite studii: topografic, geotehnic și studiu de circulație.

Studiu topografic – Prin grija beneficiarului, proprietar de teren, a fost pusă la dispoziția proiectantului ridicarea topografică cu releveele terenului, parcelarul conform OCPI, extras din E-terra.

Studiu geotehnic – concluzia acestuia evidențiază că terenul este favorabil pentru amplasarea construcțiilor prin metoda fundării directe, totodată se subliniază faptul că nu au fost observate fenomene periculoase de alunecări, mișcări de soluri, zone cu exces de umiditate.

Studiu de circulatie – concluzia este că impactul traficului generat de investiția propusă, asupra capacitățilotr de circulației pe străzile existente este nesemnificativ, valorile fluxurilor de circulație rămânâd practice neschimnbate.

### Prevederi PUG Târgu Mureș

Ultima reglementare a zonei a fost prin PUD aprobat prin HCL nr. 287/27.11.2003, iar conform PUG Târgu Mureș terenul este situate în UTR L2c - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament cu regim de construire continuu (înșiruite sau covor) sau grupate (cuplate), situate în noile extinderi, cu regim de înălțime maxim P+2. POT max = 40%; CUT max. 0,6(P+1) și 0,9(P+2).

Conform PUD, mai sus amintit, în HCL nr.287/2003, a fost aprobată doar mobilarea frontului spre str. Livezeni, cu recomandarea ca mobilarea ulterioară a loturilor cu alte construcții să se facă numai după întocmirea unei noi documentații care va rezolva și accesul carosabil (n.a. dinspre parcarea Sumel). Această nouă documentație nu a mai ajuns să fie înaintată către Primăria Tg. Mureș.

### Valorificarea cadrului natural

Amenajarea propusă va presupune echiparea zonei cu suprafețe de spații verzi adiacente zonelor pietonale și carosabile din interiorul amplasamentului, fapt ce va mări calitatea spațiului construit cât și aspectul zonei.

Amplasarea și orientarea clădirilor se va realiza ținând cont ca funcțiunile principale să fie iluminate și însorite corespunzător (conform condițiilor prescrise prin HG 525/1996.

### Modernizarea circulaţiei

Organizarea circulaţiei rutiere și pietonale

Accesul la teren se propune din parcarea SUMEL, amenajată ca un „preuzinal” pentru societățile din incintă. Aici este capătul străzii Sfântul Ioan.

Prin PUZ aprobat prin HCL 105/30.03.2017, în zona reglementată, a fost propusă prelungirea străzii Sfântul Ioan, pe sub gardul Sumel, până la str. Subpădure. Se respectă astfel și ideea de stradă avansată prin PUD aprobat prin HCL nr.287/2003. La cererea expresă a Primăriei Tg. Mureș, pe porțiunea de parcelă care va fi ocupată de strada propusă, se consideră rezervă pentru drum și se propune interdicție de construire.

Privitor la traseul pietonal, cu trepte, de la stația de autobuze de pe str. Livezeni și parcarea de la Sumel, este necesară reamenajarea ultimelor pachete de trepte de lângă parcare.

### Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Conform PUG Tîrgu Mureș 2002 și reglementat prin PUD aprobat prin HCL nr. 287/27.11.2003 terenul este situat în UTR L2c - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament cu regim de construire continuu (înșiruite sau covor) sau grupate (cuplate), situate în noile extinderi, cu POT max = 40%; CUT max 0,6(P+1) și 0,9(P+2).

    - Regimul de înălţime

Regimul de înalţime maxim admis: S+P+2E. Sunt permise exclusiv subsoluri tehnice.

    - Amplasarea clădirilor faţă de aliniament

Perimetrul construibil față de limita de proprietate se propune la minimum 5,00m. Sunt permise retrageri faţă de  perimetrul construibil.

    - Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor

Perimetrul construibil stânga-dreapta a fost stabilit la o distanță egală cu ½ din înălțimea la streașină, dar nu mai puțin de 3 m. Pe fațadele orientate spre domeniul public se pot prevedea balcoane, ieșite din planul perimetrului construibil cu maximum 1,2 m dacă se situează la o înălțime mai mare de 3 m de la nivelul terenului.

Perimetrul construibil față de limita posterioară a fost stabilit la o distanță egală cu ½ din înălțimea la streașină, dar nu mai puțin de 5 m. Sunt permise retrageri faţă de  perimetrul construibil.

Din punctul de vedere al zonificării existente, respectiv propuse, bilanţul teritorial aferent zonei reglementate/studiate, este redat în tabelul următor, după cum urmează:

Tabel cu bilanțul teritorial:

| Nr. crt. | Teritoriu aferent | Existent |  | Propus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % | %* |
| 1 | Domeniu Public | 1.822 | 25,42 | 1.976 | 27,57 |  |
|  | a). Circulatii | 343 | 4,79 | 743 | 10,37 |  |
|  | carosabile | - | - | 269 | 3,76 |  |
|  | pietonale | 343 | 4,79 | 390 | 5,44 |  |
|  | platformă gospodărească | - | - | 84 | 1,17 |  |
|  | b). Teren liber neamenajat | 1.479 | 20,63 | 1.233 | 17,20 |  |
| 2a) | Domeniu privat – Zonă reglementatădin | 1.013 | 14,13 | 859 | 11,98 | 100* |
|  | a). Teren liber neconstruit | 1.013 | 14,13 | - | - | - |
|  | b). Zona construibilă (40%) | - | - | 344 | 4,80 | 40,00* |
|  | c). Zona neconstrubilă amenajată | - | - | 515 | 7,18 | 60,00* |
|  | Gradină de fațadă | - | - | 220 | 3,07 | 25,63* |
|  | Zona verde amenjată | - | - | 142 | 1,98 | 16,54* |
|  | Circulații | - | - | 153 | 2,13 | 17,83* |
| 2b) | Domeniu Privat - Studiat | 4.333 | 60,45 | 4.333 | 60,45 |  |
|  | a). Zonă pentru locuințe | 4.333 | 60,45 | 4.333 | 60,45 |  |
| Total zona studiată | 7.168 | 100% | 7.168 | 100% |  |
|  | *procente raportate la Zona Reglementata (restul procentelor sunt raportate la Zona Studiata) |

În cazul prezentului proiect nu este cazul a fi aplicat art. 10, alin. 3 din Legea nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, întru-cât terenul este în intravilan și nu se modifică funcțiunea zonei stabilită prin PUG Tîrgu Mureș 2002 și reglementat prin PUD aprobat prin HCL nr. 287/27.11.2003

- Modul de utilizare a terenului

Pentru caracterizarea modului de utilizare a terenului s-au stabilit valorile maxime privind procentul de ocupare a terenului, P.O.T. şi coeficientul de utilizare al terenului, C.U.T.

Procentul de ocupare a terenului P.O.T., exprimă raportul dintre suprafaţa ocupată la sol de clădiri şi suprafaţa terenului considerat.

Coeficientul de utilizare a terenului, C.U.T., exprimă raportul dintre suprafaţa desfaşurată a clădirilor şi suprafaţa terenului considerat.

Valorile acestor indicii s-au stabilit în funcţie de destinaţia clădirilor şi regimul de înălţime.

Tabel cu coeficienţi de utilizare a terenului:

| Indicatori | Coeficientul |
| --- | --- |
|  | Existent | Propus L2cz |
|  |  | UTR L2c | Min | Max |
| P.O.T. | 0,00% | 40% | 0,00% | 40% |
| C.U.T. | 0,0 | 0,6(P+1) și 0,9(P+2) | 0,0 | 06(P+1) și 0,9(P+2) |

### Dezvoltarea echipării edilitare

- Alimentarea cu apă și canalizare

Conductele de apă se afla la aprox. 30 m de terenul studiat.

Rețeaua de canalizare pluvială și menajera, aparținând de Aquaserv Tg. Mureș, transversează terenul studiat în partea de nord-vest. În baza unor proiecte de specialitate se vor putea realiza racordarea, modificarea și extinderea rețelei de apă și canalizare (menajeră și pluvială) pentru noi funcțiuni. Proiectele de specialitate vor fi finanțate de beneficiari.

- Alimentarea cu energie electrică

Rețeaua de energie electrică (LES 20KV) este prezentă în partea estică a terenului reglementat, conform avizului emis de SC Distribuție Energie Electrică România-Sucursala Mureș. Extinderea și racordarea la aceasta se va realiza pe cheltuiala beneficiarului în baza unor proiecte de specialitate.

  - Alimentarea cu gaze naturale

În zona amplasamentului, lângă gard, în incinta SUMEL (Fosta întreprindere Electromureș-Mașini de calcul), există conductă de gaz de presiune redusă (PE63mm), conform avizului emis de SC Delgaz Gris SA și se permite exinderea și racordarea, în baza unor proiecte de specialitate, finanțate de beneficiarii din zonă.

  - Alimentarea cu căldură

Încălzirea şi apa caldă menajeră vor fi produse cu ajutorul: gazului natural, a energiei electrice și a unor sisteme alternative (panouri solare, etc).

  - Telecomunicații

Se va reliza prin branşament la rețelele locale, prezente pe strada Livezeni. Lucrările se vor realiza pe baza proiectelor de specialitate. În proiectare și execuție se vor respecta prevederile tuturor normativelor și normelor în vigoare.

  - Gospodărie comunală

Depozitarea deşeurilor se va face în europubele sau containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor și prevăzută cu instalație de apă necesară pentru igienizare, în interiorul împrejmuirii la stradă.

Deşeurile rezultate vor fi transportate periodic, în baza unor contracte, de către firme specializate.

### Protecția mediului

Funcțiunea urbanistică propusă, pentru terenul studiat, nu va avea un caracter poluant, cu toate acestea în proiect se fac propuneri și masuri de intervenție urbanistică, ce privesc:

- diminuarea până la eliminare a surselor de poluare - nu este cazul - așa cum am arătat mai sus, obiectivele nefiind generatoare de emisii, deversări sau alte tipuri de poluare;

- prevenirea producerii riscurilor naturale – nu este cazul;

- depozitarea controlata a deșeurilor - deseurile menajere rezultate vor fi depozitate în containere etanșe, pe categorii de deseuri, pe platforme special amenajate si vor fi evacuate prin serviciul local de salubritate;

- valorificarea potentialului turistic și balnear – nu este cazul.

### Obiective de utilitate publică

Suprafața zonei studiate este 7.168, din care suprafaţa zonei reglementate, aparţinând de domeniul privat, este de 1.013 mp.

| Nr. crt | Teritoriu aferent | Total mp | Domeniu public-mp | Proprietate privată-mp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Domeniu Public | 1.976 | 1.822 | 154 |
|  | Circulații | 743 | 743 |  |
|  | carosabile |  | -existent: 0 -extindere: 153 -extindere: 116 | transfer |
|  | pietonale |  | -existent: 343 -extindere: 9 -extindere: 38 | transfer |
|  | Platformă gospodărească |  | -existent: 0 -extindere: 84 |  |
|  | Teren liber neamenajat | 1.233 | 1.233 |  |
| 22a). | Domeniu Privat – Zonă reglementată | 859 |  | 859 |
|  | a). Zonă construibilă (40,00%) | 405 |  | 405 |
|  | b). Zonă neconstruibilă amenajată | 454 |  | 454 |
| 2b). | Domeniu privat - Studiat | 4.333 |  | 4.333 |
| Total zonă studiată | 7.168 | 1.822 | 5.346 |

- Listarea obiectivelor de utilitate publică

- circulaţiile publice – accese carosabile şi pietonale – domeniu public de interes local sau domeniu privat al Primăriei

- reţelele edilitare – de interes local

- spații publice plantate – de interes local

- Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zonă

Terenurile proprietate publică de interes local sunt reprezentate de: circulaţii carosabile și pietonale, spații plantate din domeniul public.

Terenul reglementat este proprietatea privată a persoanelor fizice (persoanele care solicită regelementarea terenului).

- Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători, în vederea realizării obiectivelor propuse

- Terenuri ce se intenționează a fi trecute în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale – nu este cazul

- Terenuri ce se intenționează a fi trecute în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale – Pe terenul comanditarului prezentului PUZ, pe suprafața de teren care va fi ocupată, practic, de viitoarea stradă, se propune interdicție de construire, cu care proprietarul este de acord.

- Terenuri aflate în proprietatea privată, destinate concesionării – nu este cazul

- Terenuri aflate în propietatea privată destinate schimbului – nu este cazul

# CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

a) Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G.

Documentația a fost întocmită în scopul reglementării terenului prezentat mai sus. Reglementările respectă coeficienții urbanistici prevăzuți în RLU aferent PUG Tg. Mureș 2002 și PUD aprobat prin HCL nr. 287/27.11.2003, nivelul maxim de niveluri, POT, CUT etc și se vor păstra totalitatea prescripțiilor UTR L2c.

Prescripţiile din prezenta documentaţie se înscriu în subzonele similare din PUG-ul localităţii şi al extinderilor acestora, detaliate în Regulamentul de Urbanism aferent P.U.G. cu adaptările de rigoare pentru detaliere.

b) Categorii principale de intervenţie care să susţină materializarea programului de dezvoltare

Investiția propusă va aduce un plus de valoare zonei studiate, creandu-se un access spre posibila stradă de legatura între str. Sf. Ioan și str. Sub Pădure, dând posibilitatea proprietarilor de teren, care momentan nu au acces auto, să își valorifice terenul prin construcții de locuințe, realizându-se astfel o îmbunătățire zonei, prin înfrumusețare și prin dispariția terenului inestetic, cu vegetație care crește necontolat și prin crearea de zone verzi.

c) Priorități de intervenție

După întocmirea și aprobarea prezentului PUZ ordinea operațiunilor de materializare a investiției este următoarea:

-dezmembrarea topografică a terenurilor și transferul lor către domeniul public (carosabile, pietonale, zone verzi, utilități etc.) – dacă este cazul,

-întocmirea de proiecte pentru autorizații de construire,

-construire drum de șanier pentru acces la teren, lucrări edilitare,

-construire varianta de traseu nou pentru scările pietonale,

-construire obiecte propuse, creare accese, alei de incintă, a perdele de protecție,

-finalizare drum auto și trotuare la parcelă, creare loc de întoarcere pentru autovehicole și autospeciale

d) Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restricţii

Planul urbanistic zonal – împreună cu regulamentul aferent devin, după aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se pot elibera autorizații de construire.

Prin prezenta lucrare se dorește reglementarea terenului, amenajarea unui acces carosabil și imprejmuire teren. Momentan terenul este liber de construcții.

Prin edificarea construcțiilor se va aduce plus valoare zonei, zonele verzi reintră în funcțiune și parcările vor fi asigurate în incianta parcelei.

e) Lucrări necesare de elaborat în perioada următoare

- Detalierea propunerilor pentru unele amplasamente (prin PUD-uri) – nu este cazul;

- Etape viitoare  după avizarea PUZ:

  - Etapa 1 	– aproboarea PUZ în Consiliul Local al municipiului Târgu Mureș

  - Etapa 2 	– declanșarea procedurilor de eliberare a autorizațiilor de construire

  - Etapa 3 	– realizarea infrastructurii tehnice – extinderea rețelelor edilitare

  - Etapa 4 	– racordarea la rețelele edilitare, creare acees auto

  - Etapa 5 	– reglementarea juridică teren

  - Etapa 6 	– recepția construcțiilor

  - Etapa 7	– evidențierea construcțiilor

# PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIILOR PROPUSE PRIN P.U.Z.

1. Categorii de costuri

●Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi

- costurile PUZ, întocmire și aprobare

- extinderea rețelelor edilitare existente în baza unor proiecte de specialitate

- realizarea accesului carosabil la parcelă

- construcții clădiri, amenajare accese și împrejmuiri

●Categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale

- iluminat pe domeniul public

●Categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina operatorii de rețea – Nu este cazul

2. Etapizarea realizării investițiilor

- întocmirea și aprobarea PUZ

- obținere autorizații de construire pentru investițiile preconizate

- extinderea rețelelor edilitare în baza unor proiecte de specialitate

- proiect de drum și executare

- realizare investiții finalizate prin recepții

- lucrări cadastrale

- întăbularea construcțiilor

| Benenficiar | SC Aalto Proiect SRL |
| --- | --- |
| Ormenișan Radu și Soția Ormenișan Maria | Arh. Petru Alexandru Gheorghiu |

PUZPUZ RLU Regulament Local de Urbanism

PUZ Str. Livezeni, nr. 79

Reglementări pentru case de locuit, amenajare

accese și împrejmuire teren

###### REGULAMENT   DE   URBANISM

Aferent PUZ Reglementări pentru case de locuit, amenajare, accese și împrejmuire teren, Tg. Mureș, str. Livezeni, nr. 79G

- DISPOZITII GENERALE

- ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism (RLU) constituie o piesă de bază în aplicarea PUZ. Prescripţiile cuprinse în RLU (permisiuni și restricţii) sunt obligatorii pe întregul teritoriu ce face obiectul PUZ-ului.

RLU este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde  prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi de utilizare a construcţiilor din zona teritoriului studiat.

Normele cuprinse în prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor în limitele teritoriului studiat.

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ constituie act de autoritate al administraţiei publice locale şi se aprobă împreună cu Planul Urbanistic Zonal de către Consiliul Local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ - se poate face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ - ului, cu respectarea filierei de avizare –aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială.

- BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

La baza elaborării RLU aferent prezentului PUZ stau următoarele legi:

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

- HG 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

- Ghid privind metodologia de elaboare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal – G.M. – 010-2000;

- Ghid privind aplicarea reglementărilor de amplasare a construcțiilor față de aliniament (pe aceași parcelă sau pe parele diferite) cu respectarea condițiilor de însorire și iluminat natural, precum și a principiilor de estetică urbană  - I.N.C.D. URBANPROIECT;

- Ghid privind reglementarea dezvoltării urbane prin operațiuni de parcelare și reparcelare a terenurilor introduse în intravilan(inclusiv a terenurilor retrocedate ca urmare a aplicării Legii nr. 18/1991 și a Legii nr. 1/2000) – Ministerul Lucrărilor Publice, transporturilor și Locuințelor – iunie 2002;

- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997- privind regimul drumurilor;

- Ordin nr. 2701/2010 – informarea și consultarea publicului;

- PUG Târgu Mureș (aprobat prin HCL 257 din 19.12.2002 și HCL 239/17.12.2020) cu Regulamentul Local de Urbanism aferent;

- Certificatul de urbanism nr. 1603 din 11.10.2022;

- Aviz CTATU 9/105 din 09.12/2022 și 5/15 din 24.03.2023;

- Avizul de Oportunitate nr. 11 din 23.06.2023.

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ

- Reactualizare lucrare topografică – SC TOPOGRAF MS SRL, noiembrie 2022;

- Studiu de trafic/circulație – SC AXA CADPROIECT, septembrie 2023;

- Studiu geotehnic – SC LOGINSPECT SRL, 10923/2023.

- DOMENIUL DE APLICARE

Odată aprobat, prin Hotărâre de Consiliu Local, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) împreună cu Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe terenul care face obiectul PUZ-ului.

Prezenta documentaţie are ca obiect reglementarea terenului studiat care este momentan, situat în UTR L2 - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament cu regim de construire continuu (înșiruite sau covor) sau grupate(cuplate), situate în noile extinderi, cu regim de înălțime maxim P+2. POT max = 40%; CUT max 0,6(P+1) și 0,9(P+2). Prin prezenta documentație se dorește reglementarea urbanistică a terenului studiat cu un regulament de urbanism corespunzător UTR L2c - particularizat. Noul UTR se va numi UTR L2cz.

- REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

- Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Funcțiunea urbanistică propusă pentru terenul reglementat nu are caracter poluant, unităţile industriale poluatoare nefiind prezente.

În zona studiată, nu s-au identificat obiecte de patrimoniu natural sau construit care să necesite luarea unor măsuri speciale pentru protejarea acestora.

- Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

Autorizarea execuției construcțiilor și amenajărilor se va face cu condiția asigurării compatibilității pentru destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai cu respectarea exigențelor Legii 10/1995 privind rezistența, stabilitatea,siguranța în exploatare, rezistența la foc, protecția împotriva zgomotului, sănătatea oamenilor și protectia mediului.

- Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Amplasarea construcțiilor se va face la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, așa cum sunt marcate în planșa de reglementări urbanistice și în prezentul regulament de urbanism.

- Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Autorizarea executării construcțiilor este permisă dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

Clădirile se vor amplasa retras față de căile de circulație existente sau propuse, cu respectarea profilelor străzilor.

Autorizarea executării construcțiilor care necesită parcaje se emite numai dacă există posibilitatea executării acestora în afara domeniului public, în conformitate cu normele pentru echiparea cu locuri de parcare, existente la momentul cererii autorizației de construire.

Numărul locurilor de parcare va fi dimensionat la faza de autorizație de construire, respectând HCL  nr. 6/28.01.2021, respectiv minim 1 loc de parcare pentru locuințe cu o suprafață utilă de 100 mp, sau minim 2 locuri de parcare/garare dacă suprafața utilă este mai mare de 100 mp.

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulațiilor sau spațiilor publice.

- Reguli cu privire la echiparea edilitară

Lucrările de îmbunătățire, extindere sau mărire a capacității rețelelor edilitare se vor realiza de către beneficiari, parțial sau după caz în întregime.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se vor suporta în întregime de către investitor sau beneficiar pe baza acordurilor și/sau autorizațiilor obținute de la deținătorii de rețele.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel.

Depozitarea individuală a deșeurilor, se va face în incinta parcelei, în apropierea accesului carosabil, unde va fi amenajat un loc pentru pubele, pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care vor fi transportate în baza unui contract de către o firmă specializată. Se va prevedea o sursă de apă pentru igienizarea platformei.

- Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Pentru a fi construibile, parcelele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii

- să aibă asigurate accesele necesare auto şi pietonale din domeniul public, dimensionate conform normelor;

- să aibă condiţii de echipare tehnico-edilitară a construcţiilor;

- să asigure posibilitatea respectării distanţelor între construcţii conform normelor (PSI, însorire, etc);

- să aibă forme şi dimensiuni care să permită amplasarea şi conformarea construcţiilor dorite cu încadrarea în normele tehnice specifice.

În cazul efectuării unei operaţiuni de parcelare în vederea concesionării terenurilor proprietate de stat se vor respecta suprafeţele prevăzute în Legea nr. 50/1991 republicată 1996.

- Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

În interiorul parcelelor, spaţiile neconstruite şi neocupate de accese sau platforme, vor fi amenajate ca spaţii verzi.

Prin spaţii verzi şi plantate se înţelege totalitatea amenajărilor efectuate pe terenul liber al parcelei cu plantaţii de arbori, arbuşti, plante ornamentale, grădini de flori, gazon etc.

Împrejmuirile vor fi realizate din materiale durabile, şi vor avea imagine unitară. Se admite ca împrejmuirile pe laturile laterale şi posterioare să fie diferite de împrejmuirea la stradă.

- ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

- Unități și subunități funcționale

În cadrul zonei reglementate în Planul urbanistic zonal s-au identificat următoarele tipuri de unități funcționale:

UTR L2cz - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament cu regim de construire continuu (înșiruite sau covor) sau grupate(cuplate)

Majoritatea reglementărilor pentru UTR L2cz au fost preluate din documentația de urbanism PUG Tîrgu Mureș 2002, UTR L2c.

FIȘĂ  DE  REGULAMENT

UTR – L2cz subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament cu regim de construire continuu (înșiruite sau covor) sau grupate (cuplate)

SECŢIUNEA 1: CARACTERUL ZONEI

Delimitare

Amplasamentul studiat este situat la limita de est a municipiului Tîrgu-Mureș, în apropierea limitei cu Comuna Livezeni, având gard comun cu intreprinderea Sumel, fosta Intreprindere de Mașini de calcul-Electromureș. Intreprinderea Sumel, împreună cu celelalte instituții, servicii și unități de producție din incintă, au un preuzinal, pe str. Sfântul Ioan, care constă într-o parcare și loc de întoarcere pentru vehiculele transportului în comun municipal. Accesul pietonal se face din parcarea SUMEL, situata in partea de nord a terenului, neexistand un acces auto.

SECŢIUNEA 2: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Art. 1. - UTILIZĂRI ADMISE

- locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire însiruit, cuplat sau izolat;

- în funcţie de condiţiile geotehnice se pot realiza construcţii terasate;

- echipamente publice de nivel rezidenţial;

- lăcaşuri de cult.

Art. 2. -UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- se admite mansardarea clădirilor existente, cu o suprafaţă desfasurată pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

- se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depaseasca 200 mp Adc şi să nu genereze transporturi grele;

- pentru terenurile situate pe pante mai mari de 5% se vor efectua studii geotehnice în vederea stabilirii riscurilor de alunecare, a masurilor de stabilizare a terenului şi a condiţiilor de realizare a construcţiilor, inclusiv a celor terasate.

Art. 3. - UTILIZĂRI INTERZISE

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depasesc suprafaţa de 200 mp Adc, care generează un transporturi grele, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole de transport pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate;

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenta;

- depozitare en-gros;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil

- din circulaţiile publice;

- autobaze şi staţii de intretinere auto;

- lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spaţiile publice şi

- construcţiile de pe parcelele adiacente;

- ori ce lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea rapida a apelor meteorice

SECŢIUNEA 3: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CONSTRUCŢIILOR

Art. 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- pentru a fi construibile loturile trebuie să aibă front minim la stradă: 15 m;

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia;

- pentru locuinţe colective mici cu P, P+1÷2 niveluri se consideră construibilă parcela cu suprafaţa minimă de 1000mp;

Art. 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

În sensul prezentului regulament prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public:

- Aliniament obigatoriu la min. 5,0 m distanță față de limita de strada nou propusă;

- Garajele se vor retrage cu minimum 5,0 metri de la aliniament, pentru a permite parcarea în faţă a unui al doilea autoturism;

- Sunt premise retrageri faţă de aliniament.

Art. 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- Clădirile se vor amplasa faţa de limitele laterale la o distanţă egală cu 1/2 din înălţimea la cornişă, dar nu mai puțin de 3,0 m. Pe fațadele orientate spre domeniul public se pot prevedea balcoane, ieșite din perimetrul construibil cu maximum 1,2 m, dacă se situează la o înălțime mai mare de 3 m de la nivelul terenului.

- Retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5,0 metri. Sunt permise retrageri faţă de perimetrul construibil.

- Garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,5 metri;

- Garajele se vor retrage cu cel puţin 5,0 metri faţă de limita posterioară a parcelei;

Art. 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELA

- distanța dintre faţadele pe care apar ferestre ale camerelor de locuit va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 4,0 m; distanţă se poate reduce la jumătate în cazul în care pe faţadele opuse sunt numai ferestre ale dependinţelor şi ale casei scării.

Art. 8. - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 metri lățime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Art. 9. - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice. Astfel conform HCL nr 6/28.01.2021, vor fi asigurate un număr de minim de parcări necesare – 1 loc de parcare/locuință sub 100 mp și 2 locuri de parcare/locuință peste 100 mp. Parcările vor fi prevăzute pe terenul aferent imobilului proprietate privată la nivelul solului, dintre care  max. ½ în afara amprentei construcțiilor, restul la subsolul tehnic amenajat.

- Se vor prevedea rasteluri de biciclete câte un loc pentru fiecare unitate locativă, la nivelul terenului sau la subsol, după caz;

- Parcările vor fi amenajate astfel încât să existe o singură intrare;

- Staţionarea vehiculelor se rezolvă în interiorul incintei, garajele se vor amenaja în interiorul curților sau la subsolul clădirilor;

- Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje normat pentru fiecare funcţiune în parte;

- Pentru parcajele amenajate la sol se vor planta min. 1 arbore la 3 locuri de parcare și vor fi împrejmuite cu gard viu din specii cu frunze permanente verzi și înălțime min. 1,2m;

Art. 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălțimea maximă a clădirilor va fi: P+2;

- În situaţia amplasamentelor situate în zone de versanţi, pentru adaptarea la teren se admite în plus un demisol destinat garajelor sau funcţiunilor conexe, nu locuirii;

Art. 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinatăţile immediate;

- fațadele laterale și cele poaterioare vor fi simple şi vor fi tratate architectural la acelaşi nivel ca şi faţada principală;

- clădirile noi sau modificările/reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura şi finisaje;

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectura cu clădirea principală;

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor;

- toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş;

Art. 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibila a cablurilor CATV;

- toate reţelele publice şi branşamente tehnico edilitare vor fi realizate îngropat;

- se va asigura în mod special evacuarea rapida şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare;

- Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire) destinat colectării selective a deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public amplasat conform normelor sanitare;

Art. 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţada, amenajate peisager și plantate în proporție de 60%;

- Pe terenul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă);

- În zonele de versanţi se vor planta specii de arbori ale căror rădăcini contribuie la stabilizarea terenurilor;

Art. 14. - ÎMPREJMUIRI

- Împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2,20 m. şi minim 1,80 m din care soclu opac de circa 0,30 m. Partea superioară fiind realizată din fier sau plasă metalică de preferință dublată de un gard viu;

- Împrejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare vor avea înălţimea de 2,20 m şi vor fi de tip transparent sau opac.

SECŢIUNEA 4: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A

TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

– POTmax= 40%

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

–  CUTmax = 0,6(P+1)

–  CUTmax = 0,9(P+2)

Întocmit,

Arh. Petru Alexandru Gheorghiu

###### GLOSAR TERMENI DE SPECIALITATE

Caracter de reglementare - însuşirea unei documentaţii aprobate de a impune anumiţi parametri soluţiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentaţiilor de urbanism.

Circulaţia terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donaţie, concesiune, arendare etc.

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;

Documentaţie de amenajare a teritoriului şi de urbanism - ansamblu de piese scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor pe o perioadă determinată.

Limitele unităţii administrativ-teritoriale - linii reale sau imaginare, stabilite prin lege, prin care se delimitează teritoriul unei unităţi administrative de teritoriul altor unităţi administrative

Parcelare - acţiunea urbană prin care o suprafaţă de teren este divizată în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regulă este legată de realizarea unor locuinţe individuale, de mică înălţime.

Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.

Planul Urbanistic General (PUG-ul) - este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism pt. intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan). In acelasi timp, PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile.

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) - este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).

Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile şi obligaţiile legate de deţinerea sau exploatarea terenurilor

Unitate teritorială de referinţă (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcţională şi morfologică din punct de vedere urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici similare, evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar şi mod de construire omogen, folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor, regim juridic al imobilelor similar.

ANEXE ȘI AVIZE

PARTEA DESENATĂ

# Footnotes

dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial, adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii- conform LEGE nr. 242 din 23 iunie 2009privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul